Государственное бюджетное образовательное учреждение лицей № 179

Калининского  района Санкт - Петербурга

Конспект открытого урока

Технология (мальчики)

7 класс

«Назначение и устройство токарно-винторезного

станка ТВ-6 »

Учитель: Хаматгалеев Э.Р.

Санкт-Петербург

2016 г

Урок

НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНОГО СТАНКА ТВ-6

Цель: ознакомить учащихся с устройством токарно-винторезного станка ТВ-6; научить читать и изображать кинематическую схему отдельных частей станка.

Оборудование: токарно-винторезный станок ТВ-6; плакаты или макеты механических передач.

Предмет: технология.

Класс: 7.

Дата: 02.04.2016.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Ход урока

- Организационный момент.

- Повторение пройденного материала.

      - Беседа по вопросам:

- Какие вы знаете основные узлы деревообрабатывающего станка?

- Какие технологические операции по обработке древесины можно выполнить на этом станке?

- Для чего предназначен токарный станок? (Для обработки заготовок из металла и других материалов)

- Что называется передаточным механизмом, ременной передачей? (Передаточный механизм – это устройство для передачи механического движения от одного объекта к другому. Ременная передача – механическая передача вращательного движения при помощи натянутого приводного ремня, перекинутого через шкивы, закреплённые на валах.)

- Что характерно для винтового движения? (Движение твёрдого тела, которое слагается из прямолинейного поступательного движения и вращения тела вокруг оси, параллельной направлению скорости поступательного движения.)

- Чем отличаются друг от друга чертёж, эскиз и технический рисунок. Дайте их определение.

- Каким образом на рабочих чертежах болтов, винтов и шпилек показывается резьба?

- Какой профиль имеет метрическая резьба?

- Как проставляется размер, характеризующий резьбу?

- Изложение программного материала.

      - Устройство токарно-винторезного станка.

В школьных мастерских применяют токарно-винторезные станки, которые предназначены для обработки тел вращения (валов, колец, дисков и др.), нарезания резьбы и сверления осевых отверстий.

В токарно-винторезном станке, как и в любой другой технологической машине (сверлильном станке, токарном станке по дереву и др.), есть электродвигатель, передаточный механизм, рабочий орган (шпиндель) и система управления.

В передаточном механизме станка применяются механические передачи: ременная (рис. 61, а), зубчатая (рис. 61, б), реечная (рис. 61, в). Детали передач, которые передают движение, называются ведущими (шкив с диаметром D1 и зубчатое колесо с числом зубьев z1 на рис. 61). Детали, которые воспринимают это движение, называются ведомыми (шкив с диаметром D2 и шестерня с числом зубьев z2 на рис. 61).

Важной характеристикой механических передач является передаточное отношение u. Оно показывает отношение частоты вращения ведущей детали к частоте вращения ведомой. Для ременной передачи оно может быть вычислено по формуле: u = D1 / D2, а для зубчатой передачи – u = z1 / z2. Например, при числе зубьев ведущего колеса z1 = 40 и при числе зубьев ведомого колеса получаем: u = 40/20 = 2.

На рис. 62 показан общий вид школьного токарно-винторезного станка ТВ-6, а на рис. 63 – его кинематическая схема.

Основанием станка является станина, установленная на двух тумбах. В левой тумбе находится электродвигатель. На станине крепятся передняя бабка, задняя бабка и суппорт.

В передней бабке размещена коробка скоростей, которая осуществляет изменение частоты вращения ведомого вала. На шпинделе крепится приспособление для крепления заготовки (токарный патрон и др.).

Коробка подач – это механизм, позволяющий изменять скорость перемещения суппорта.

Суппорт предназначен для закрепления и перемещения режущего инструмента или заготовки. Суппорт содержит трое салазок и резцедержатель.

Продольные салазки (каретка) прикреплены к фартуку суппорта и двигаются по направляющим станины механически или вручную с помощью рукоятки 15 (рис. 62). Поперечные салазки перемещаются вручную рукояткой 6. Верхние салазки закреплены на поворотной плите и могут поворачиваться на угол до 400 (для точения конических поверхностей). Перемещаются верхние салазки вручную рукояткой 8. Для отсчёта перемещений предусмотрены специальные устройства – лимбы.

Задняя бабка служит для поддержания конца длинных заготовок при помощи центра, а также для закрепления и подачи свёрл и зенковок. Она может перемещаться по направляющим станины и закрепляться неподвижно рукояткой 10. В верхней части корпуса задней бабки находится пиноль, которую можно перемещать маховиком 11 и фиксировать рукояткой 9.

Точение деталей осуществляется за счёт срезания резцом стружки с вращающейся заготовки. Вращательное движение заготовки называют главным. Главное движение обеспечивается за счёт передачи движения по цепочке (рис. 63): двигатель – ременная передача – коробка скоростей – шпиндель с патроном и заготовкой.

Поступательное движение резца, которое обеспечивает непрерывность снятия слоя металла, называют движением подачи. Движение подачи обеспечивается цепочкой: двигатель – ременная передача – коробка скоростей – коробка подач – фартук суппорта – суппорт с резцом.

На предприятиях применяют более сложные токарно-винторезные станки. На таких станках закрепление заготовок, резцов, перемещение задней бабки выполняются механическим путём. В массовом производстве, где необходимо изготавливать большое количество одинаковых деталей, применяют токарные станки-автоматы, которые без участия человека по заданной программе выполняют подачу и закрепление заготовок, смену и закрепление инструмента, токарную обработку на необходимых режимах и др.

Токарные работы на предприятиях выполняют токари. Токарь – одна из наиболее распространённых рабочих профессий по обработке металла. Эта профессия подразделяется на несколько специальностей: токарь, токарь-карусельщик, токарь-револьверщик, токарь-расточник и др.

Существует ошибочное мнение, что токарем быть просто. Токарь должен знать устройство станков, основы черчения, назначение и правила применения различных инструментов и приспособлений, уметь пользоваться контрольно-измерительными приборами, разбираться в свойствах металлов и сплавов и др.

- Практическая работа.

Ознакомление с устройством токарно-винторезного станка ТВ-6

Выполнение заданий:

      - Осмотреть станок и записать в тетрадь его основные части.

      - Изучить кинематическую схему и описать, как передаётся движение от электродвигателя к заготовке и к инструменту.

      - Изобразить кинематическую схему одной из частей (по заданию учителя).

- Итог урока.

Проверка и оценка практической работы учащихся.